## Slide 1
Моделирование терминала для автоматизации рабочего места оператора
Задачей разработчика системы является:
1. автоматизация рабочего места оператора станка, обеспечивающая:
получение производственного задания через Виртуальный экран;
контроль безопасности процесса работы оператора на основании отслеживания показаний датчиков температуры, освещенности и шума и оперативное устранение отклонений от заданных значений путем управления исполнительными механизмами (устройствами).
2. Автоматизация рабочего места мастера производства:
возможность удаленно формировать задания;
возможность отслеживать параметры безопасности на рабочем месте оператора станка;
сбор статистических данных об эффективности работы оператора.

## Slide 2: Исходные условия
Мастер
Пешком

## Slide 3: ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Оператор
Мастер
Облачная платформа

## Slide 4: СХЕМА ПРОЕКТА
ThingWorx
Рабочее место мастера
Основная веб-страница
Сервисная страница
Рабочее место оператора
Веб-страница оператора
Датчики
Исполнительные устройства
Фрезерный станок
Система на базе Intel Edison

## Slide 5: Интерфейс между intel Edison и thingworx
ThingWorx
Температура, освещенность, уровень шума, состояние терминала, угол поворота сервопривода, состояние лампы, состояние сервопривода
Критические значения температур, критические значения освещенности, угол поворота сервопривода при включении, состояние ручного управления, требуемое состояние диода, требуемый угол

## Slide 6: Функции intel edison
Снятие показаний с датчиков
Включение и выключение освещения
Включение и выключение вентиляции
Реагирование на нажатие кнопки запуска терминала
Выполнение расчётов для передачи данных в определённом формате

## Slide 7: ФУНКЦИИ thingworx
Организация веб-интерфейсов
Отображение полученных данных
Задание критических значений
Обработка полученных данных
Взаимодействие пользователей системы
Формирование списка заданий
Хранение данных
Управление заданиями

## Slide 8: Пользовательский интерфейс
Мастер
Оператор