## Slide 1: Взаимодействие Thingworx с внешними устройствами посредством HTTP-запросов
М. Устюжин, ФСПО ГУАП

## Slide 2: REST
REST (передача состояния представления) является стилем архитектуры взаимодействия компонентов системы в сети.
REST был впервые описан в докторской диссертации Роем Филдингом в 2000 году, хотя концепция зародилась раньше.
Филдинг описал 6 требований: клиент-сервер, отсутствие состояния, кэширование, единообразие интерфейса, многоуровневая система, код по требованию.
Интерфейс прикладного программирования, удовлетворяющий требованиям, может относиться к RESTful API.

## Slide 3: Thingworx REST API
Thingworx REST API является важным и многофункциональным, но в то же время достаточно простым способом взаимодействия платформы Thingworx с практически любыми внешними объектами.
Внешний объект (например, программа, устройство) может взаимодействовать с Thingworx, если он имеет возможность отправлять HTTP-запросы.

## Slide 4: Общая схема запроса
<http/https:>//<имя сервера:порт> /Thingworx/<коллекция сущностей>/ <сущность>/<коллекция характеристик>/ <характеристика>?<параметры запроса>
Пример запроса:
http://ptc.k36.org/Thingworx/Things/ Proba_2511_Trolltram/Services/ Connect?Temp=24.5&Pressure=761

## Slide 5: Заголовки запроса
Любой HTTP-запрос имеет заголовки, которые невидимы для обычного пользователя, но, тем не менее, передаются.
Method – действие (GET, POST, PUT, DELETE)
Accept – запрашиваемый тип ответа (application/json, text/xml, text/html, text/csv)
Content Type – тип содержимого запроса (application/json, text/csv, text/xml)

## Slide 6: Отправка GET-запроса из браузера
Войти в Thingworx
Ввести на другой вкладке в адресной строке запрос, который будет получать свойство «температура» для вещи «термометр». Примерный вид запроса: https://academic-educatorsextension.portal.ptc.io/ Thingworx/Things/Proba_2511_Trolltram/ Properties/Temp
Отправить запрос

## Slide 7
Не закрывая вкладку с запросом, выйти из Thingworx, нажав на кнопку Log Out
Отправить тот же запрос
Должно появиться окно авторизации. При отказе отобразится сообщение об ошибке 401.
Вывод: для отправки HTTP-запросов необходимо быть авторизованным.

## Slide 8: Способы авторизации
Thingworx предлагает несколько способов авторизации:
по логину и паролю пользователя Thingworx;
по логину и паролю пользователя, используя службы каталогов (LDAP, Active Directory и другие);
по ключу приложения.

## Slide 9: Ключ приложения
Ключ приложения представляет собой связанный с пользователем уникальный идентификатор, который позволяет пройти авторизацию в Thingworx без необходимости ввода логина и пароля.
Чтобы использовать ключ приложения в запросе, нужно добавить дополнительный параметр appKey, значением которого указать сгенерированный ключ.

## Slide 10: Создание ключа приложения
Найти в разделе Security пункт Application Keys и перейти в него.
Создать новый ключ, задав имя и связанного пользователя – себя.
Сохранить сущность.
В поле keyId должен появиться ключ.

## Slide 11: Отправка PUT-запроса из браузера
Измените запрос, добавив параметры method=PUT, appKey=ключ, value=25 Примерный вид нового запроса: https://academic-educatorsextension.portal.ptc.io/ Thingworx/Things/Proba_2511_Trolltram/ Properties/Temp?method=put& appKey=КЛЮЧ&value=25
Выйдите из Thingworx
Отправьте запрос. Окно будет пусто

## Slide 12: Проверка работоспособности PUT-запроса GET-запросом
Измените запрос. Уберите method=PUT и value=25. Примерный вид нового запроса: https://academic-educatorsextension.portal.ptc.io/ Thingworx/Things/Proba_2511_Trolltram/ Properties/Temp?appKey=КЛЮЧ
Отправьте запрос

## Slide 13: Взаимодействие с внешними устройствами
Многие внешние устройства имеют более одного параметра. Отправка отдельного запроса для каждого параметра нерационально.
Для взаимодействия с внешним устройством можно создать у нужной вещи специальный сервис.
Формат запроса:
<http:/https:><имя сервера:порт>/Things/ <имя вещи>/Services/<имя сервиса> ?method=POST&appKey=<ключ>
&<входной параметр1>=<значение1>
&…

## Slide 14: Сервис для взаимодействия с устройством
Входные параметры сервиса, то есть то, что нужно получить от устройства – параметры, передаваемые в запросе.
Выходной параметр, то есть то, что нужно послать на устройство, выдаётся в формате JSON.
Пример объекта JSON:
result={"LED": 1, "Angle": 120};

## Slide 15: Организация взаимодействия с внешним устройством
Имеется система на базе Intel Edison, которая может передавать значения температуры (°C), давления (мм.рт.ст.), освещённости (у.е.) и состояния системы в целом (активна/неактивна), а также получать для изменения значения состояния светодиода (0 или 1) и угла поворота сервопривода (целое число от 0 до 135).
Требуется организовать на платформе Thingworx систему, позволяющую мониторить и управлять Intel Edison с его датчиками.

## Slide 16
Создать вещь «Пульт управления» со свойствами: состояние системы, состояние светодиода, угол поворота сервопривода – Integer; температура, давление, освещённость – Number.
Создать сервис для взаимодействия с внешним устройством. Входные параметры (регистр!): Active – Integer; Temp, Pressure, Light – Number. Выходной параметр типа JSON, будет содержать “LED” и “Angle”. Код сервиса на следующем слайде.

## Slide 17
В коде сервиса написать примерно следующее (имена свойств, но не параметров, могут отличаться):
me.Active=Active; // cостояние системы
me.Temp=Temp; // температура
me.Pressure=Pressure; // давление
me.Light=Light; // освещённость
result={"LED": me.LED, // сост. светодиода
"Angle": me.Angle}; // угол серво
По очереди записать в файл V:\Факультатив Интернет вещей\2 тренинг\userthings.txt свои Application Key, имя вещи, имя сервиса вещи без пробелов, разделяя точкой с запятой, по образцу (первая строка)

## Slide 18: Тестирование промежуточных результатов
После успешного включения внешнего устройства убедиться, что в вашу вещь передаются значения параметров.
Попробовать записать в свойства управления (светодиод и угол сервопривода) допустимые значения.
Состояние светодиода: 0 – выключен, 1 – включён
Угол поворота сервопривода: целое число от 0 до 135 включительно.
Записанные значения должны передаваться на внешнее устройство.

## Slide 19: Создание пользовательского интерфейса
Открыть мэшап «Монитор», созданный при выполнении домашнего задания.
Вывести на мэшап значения температуры, давления и освещённости. Выводить значения при загрузке мэшапа и каждые 3 секунды.
Организовать вывод состояния системы словами. Для этого сделать следующее:
  Создать у вещи «Пульт управления» сервис, который будет возвращать строку «Система активна», если свойство состояния системы равно 1, и строку «Система неактивна» в обратном случае.
  Разместить на мэшапе виджет Label
  Связать Label с созданным сервисом
  Выводить состояние системы при загрузке мэшапа и каждые 3 секунды.
Проверить, что все свойства мониторинга выводятся на мэшап.

## Slide 20: Управление внешним устройством через мэшап
Чтобы управлять светодиодом и задавать угол поворота сервопривода, необходимо разместить виджеты управления.
Для управления состоянием светодиодом могут подойти:
кнопка (Button);
флажок (Checkbox);
кнопка-переключатель (Radio Button).
Чтобы задавать угол поворота сервопривода, можно использовать:
текстовое поле (Text Box);
текстовое поле с маской ввода (Masked Text Box);
поле для ввода чисел (Numeric Entry);
ползунок (Slider);
вертикальный ползунок (Vertical Slider).

## Slide 21: Организация управления светодиодом
Разместить на мэшапе виджет Radio Button. Вместо кнопки-переключателя будет выведено сообщение о необходимости определения состояний кнопки.
Перейти на главное окно Thingworx и открыть пункт State Definitions.
Создать новое определение состояний, задать любое имя, перейти на пункт States Information, добавить два состояния
Cохранить определение состояний

## Slide 22
Вернуться на мэшап.
Выбрать Radio Button, для свойства ButtonStates выбрать только что созданное определение состояний.
Связать Radio Button с сервисом GetProperties вещи «Пульт управления» так, чтобы при загрузке мэшапа свойство SelectedValue получало текущее значение состояния светодиода в свойстве вещи.
Связать Radio Button с сервисом SetProperties вещи «Пульт управления» так, чтобы при наступлении события SelectionChanged значение свойства SelectedValue записывалось в свойство состояния светодиода вещи.

## Slide 23: Организация задания угла поворота сервопривода
Разместить на мэшапе виджет Slider.
Выбрать виджет Slider и задать свойству Maximum значение 135.
Связать Slider с сервисом GetProperties вещи «Пульт управления» так, чтобы при загрузке мэшапа свойство Value получало текущее значение угла поворота сервопривода в свойстве вещи.
Связать Slider с сервисом SetProperties вещи «Пульт управления» так, чтобы при наступлении события ValueChanged значение свойства Value записывалось в свойство угла поворота сервопривода вещи.

## Slide 24: Результат
Теперь можно запустить мэшап. Данный мэшап можно использовать для мониторинга и управления системой на базе Intel Edison.