## Slide 1: Некоторые вопросы конкурсных заданий по компетенции «Интернет вещей»
М. Устюжин, ФСПО ГУАП

## Slide 2: План
Получение значений по калибровочной таблице
Анализ правильности сборки слов роботом «Митя»

## Slide 3: Получение значений по калибровочной таблице
Датчик безопасности передаёт значения в условных единицах (у.е.), которые необходимо перевести в сантиметры по калибровочной таблице.
у.е. | 420 | 210 | 125 | 70
см | 10 | 20 | 30 | 40
Вопрос: как перевести промежуточные значения в сантиметры?

## Slide 4: Теоретическая база для решения задачи
Интерполяция - способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.
Линейная интерполяция состоит в том, что заданные точки (xi,yi) при (i = 0. 1, ..., n), n – кол-во значений (xi,yi) в дискретном наборе, соединяются прямолинейными отрезками, и функция f(x) приближается ломаной с вершинами в данных точках.

## Slide 5: Решение задачи
Пусть x – это значения в у.е., y – значения в см. Получим таблицу:
x | 420 | 210 | 125 | 70
y | 10 | 20 | 30 | 40
Обозначим данные точки на координатной плоскости:
Chart: 
| 420 | 210 | 125 | 70
Значения Y | 10 | 20 | 30 | 40

## Slide 6
Согласно методу линейной интерполяции следует соединить точки прямолинейными отрезками:
Chart: 
| 420 | 210 | 125 | 70
Значения Y | 10 | 20 | 30 | 40
Теперь можно по графику определить y для любого x в интервале (70;420).
Вопрос: как вывести формулы для определения y по x?

## Slide 7: Уравнение прямой
Между любыми несовпадающими двумя точками можно провести прямую, и причём только одну.
Некоторые уравнения прямой:
ax+by+c=0
y=kx+l
(y1-y)/(y2-y1)=(x1-x)/(x2-x1)
Прямолинейный отрезок является частью прямой.
Примечание: Уравнение 3 можно привести к виду: y=y1-(y2-y1)(x1-x)/(x2-x1)

## Slide 8: Продолжение решения задачи
Каждый прямолинейный отрезок можно описать уравнением прямой.
Chart: 
| 420 | 210 | 125 | 70
Значения Y | 10 | 20 | 30 | 40
А
B
C
D
 | D | C | B | A
x | 420 | 210 | 125 | 70
y | 10 | 20 | 30 | 40
Уравнение прямой AB:
(30-y)/(40-30)=(125-x)/(70-125)
(30-y)/10=(125-x)/(-55) |*5
(30-y)/2=(125-x)/(-11)
-330+11y=250-2x
11y=580-2x
y=(580-2x)/11
Самостоятельно напишите уравнения прямых BC и CD.

## Slide 9
В результате получим уравнения всех прямых:
AB: y=(580-2x)/11
BC: y=(760-2x)/17
CD: y=30-(x/21)
Таким образом, чтобы найти y для любого x в интервале (70;420), нужно:
Определить, какой прямой принадлежит x.
С помощью соответствующего уравнения прямой вычислить y.

## Slide 10: Перевод значений по калибровочной таблице в Thingworx
Создать вещь «Датчик безопасности» (SafetySensor).
У вещи создать три свойства:
  Distance (тип INTEGER) – расстояние до датчика в у.е.
  DistanceSm (тип NUMBER) – расстояние до датчика в см
  TableCalibration (тип INFOTABLE) – таблица калибровки, в качестве DataShape указать новый DataShape (например, с именем DS_TableCalibration) с двумя полями типа INTEGER – UE и Sm. Поставить галочку напротив Persistent.
Заполнить вручную таблицу калибровки.

## Slide 11
Создать у вещи подписку, срабатывающую на событие DataChange для свойства Distance.
Код подписки скопировать из файла V:/Факультатив Интернет вещей/04_05_2018/кодConvertDistance.js
Не забыть активировать подписку (поставить галочку у параметра Enabled).
Протестировать работоспособность подписки.
Создать мэшап, который позволяет ввести значение в у.е. и выводящий переведённое в см значение.

## Slide 12: Анализ правильности сборки слов роботом «Митя»
Требуется определить, сколько слов было правильно собрано вами, определить количество брака, а также определить эти же значения для других участников (команд).
Слово считается собранным правильно, если последовательность команд участников, поданных с 1-го по 5-й круг работы робота приводит к расположению букв согласно переданному коду. В противном случае это брак.

## Slide 13: Алгоритм решения задачи
Анализ правильность сборки слов работает независимо от процесса сборки слова.
Шаги алгоритма:
На первом круге определить исходное положение букв и конечное положение букв.
На первом и последующих кругах считать текущую команду перестановки и попытаться изменить исходное положение букв в соответствии с командой. При этом нужно учесть, что нельзя в одну позицию класть несколько букв – такая команда не выполняется.
На пятом круге после попытки выполнения команды сравнить полученное положение букв с конечным. Если они совпадают, слово успешно собрано, иначе – брак.

## Slide 14: Реализация анализа в Thingworx
Создать у вещи робота-манипулятора следующие свойства:
  Positions (тип STRING) – исходное и текущее положение букв;
  FinishPositions (тип STRING) – конечное положение букв;
  CountWords (тип INTEGER, Persistent) – количество правильно собранных слов;
  CountDefect (тип INTEGER, Persistent) – количество брака;
  TableWords (тип INFOTABLE, Persistent) – номенклатура, создать Data Shape с двумя полями – Code (тип INTEGER) и Word (тип STRING).

## Slide 15
Проверить, что созданы все необходимые свойства (см. картинку), а также, что свойства Active, Step, CurrentTeam, TeamXFrom, TeamXTo, Code автоматически получают значения с робота и камеры.
Заполнить таблицу согласно номенклатуре (слова указывать ЗАГЛАВНЫМИ русскими буквами).

## Slide 16
Создать сервис StartAnalysis и скопировать для него код из файла V:/Факультатив Интернет вещей/04_05_2018/кодStartAnalysis.js
Создать сервис ContinueAnalysis и скопировать для него код из файла V:/Факультатив Интернет вещей/04_05_2018/кодContinueAnalysis.js
ЗАМЕНИТЕ В СЕРВИСЕ ContinueAnalysis номер команды на свой в строках var From = Things["Robot_Mitya_FSPO_Trolltram"].Team0From; var To = Things["Robot_Mitya_FSPO_Trolltram"].Team0To;
Создать сервис FinishAnalysis и скопировать код из файла V:/Факультатив Интернет вещей/04_05_2018/кодFinishAnalysis.js

## Slide 17
Если автоматическое управление не реализовывалось | Если автоматическое управление реализовано
Создать подписку на событие DataChange для свойства Step Код подписки – поочерёдный вызов только что созданных сервисов: me.StartAnalysis(); me.ContinueAnalysis(); me.FinishAnalysis(); | Добавить в ранее созданные подписки вызовы только что созданных сервисов с соблюдением следующих условий: Сервис me.StartAnalysis() вызывается сразу после смены номера круга; Сервис me.ContinueAnalysis() вызывается после сервиса me.StartAnalysis(), но до отправки текущей команды перестановки; Сервис me.FinishAnalysis() вызывается сразу после сервиса me.ContinueAnalysis()
Активируйте подписку и посмотрите, как она работает.