## Slide 1: Основы работы в платформе Thingworx. Взаимодействие с внешними устройствами

## Slide 2: План
Обзор конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills Russia различного уровня по компетенции «Интернет вещей»
Взаимодействие с внешними устройствами
Обмен данными между вещами
Таблицы

## Slide 3: Взаимодействие с внешними устройствами
Всё, что может отправлять HTTP-запросы, может посылать данные на Thingworx и получать ответы.
Формат запроса:
<имя сервера>/Things/<имя вещи>
/Services/<имя сервиса>?method=post
&appKey=<ключ>
&<входной параметр1>=<значение1>
&…

## Slide 4: Сервис для взаимодействия с устройством
Входные параметры сервиса, то есть то, что нужно получить от устройства – параметры, передаваемые в запросе.
Выходной параметр, то есть то, что нужно послать на устройство, выдаётся в формате JSON.
Пример объекта JSON:
result={"LED": 1, "Angle": 120};

## Slide 5: Организация взаимодействия с внешним устройством
Создать Application Key (имя любое, User – выбрать себя)
Создать у вещи «Пульт управления» свойства: состояние системы, состояние светодиода, угол поворота сервопривода – Integer; температура, давление, освещённость – Number.
Создать сервис для взаимодействия с внешним устройством. Входные параметры (регистр!): Active – Integer; Temp, Pressure, Light – Number. Выходной параметр типа JSON, содержит “LED” и “Angle” (точно как написано, пример на пред. слайде).

## Slide 6: Организация взаимодействия с внешним устройством
В коде сервиса написать примерно следующее (имена свойств, но не параметров, могут отличаться):
me.Active=Active;
me.Temp=Temp;
me.Pressure=Pressure;
me.Light=Light;
result={"LED": me.LED,
"Angle": me.Angle};
По очереди записать в файл V:\Факультатив Интернет вещей\2 тренинг\userthings.txt свои Application Key, имя вещи, имя сервиса вещи без пробелов, разделяя точкой с запятой, по образцу (первая строка)

## Slide 7: Управление внешним устройством
Создать мэшап, позволяющий менять свойства состояния светодиода (возможные состояния – 0 (выкл) и 1 (вкл)) и угла поворота сервопривода (допустимые углы – от 0 до 135 градусов!)
Протестировать систему: проверить, что значения передаются в служебную программу (5 секунд) и на внешнее устройство (от 10 до 100 секунд)

## Slide 8: Обмен данными между вещами
Существуют различные способы обмена данными между вещами:
Использование виджета Auto Refresh (работает только при открытом мэшапе)
Использование подписок на свойство DataChange (плохо работает с вещами, созданными другими пользователями)
Использовать специальной вещи с шаблоном Timer_Simple (нет критических недостатков)

## Slide 9: Обращение к другой вещи
Обращение к элементам вещи из её же сервисов, подписок – слово me (вкладка Me)
Пример: me.Pressure
Обращение из одной вещи к элементам другой вещи – элемент массива Things["имя вещи"] (вкладка Entities!)
Пример: output = Things["Proba_2511_Trolltram"]. ConnectRouter(params);

## Slide 10: Сервис для обмена данными
Для передачи данных с одной вещи на другую можно создать специальный сервис.
Код сервиса должен содержать строки примерно следующего вида:
me.Pressure=Things["Barometer_ Trolltram"].Pressure;

## Slide 11: Обмен данными с использованием виджета Auto Refresh
На мэшапе размещается Auto Refresh, задаётся ему требуемый интервал
При событии Refresh вызывается специальный сервис для обмена данными
Обмен данными будет производиться только при открытом мэшапе.

## Slide 12: Подписки
Подписка (subscription) – сервис вещи, вызываемый автоматически при наступлении определённого события.
Вещи, созданные на шаблоне GenericThing и производных, имеют различные события. DataChange вызвается при изменении значения определённого свойства, AnyDataChange – любого из свойств.
Подписку нужно активировать. При изменении подписки нужно не забыть её активировать снова.
Подписки, срабатывающие на события вещей других пользователей, могут не работать!

## Slide 13: Шаблон Timer Simple и вещи, созданные на нём
Timer_Simple – это простой таймер.
Вещь, созданная на данном шаблоне, вызывает с интервалом, заданным в специальном поле UpdateRate (вкладка Configuration), событие Timer.
Можно создать подписку, срабатывающую при наступлении данного события.

## Slide 14: Организация обмена данными между вещами
Создать вещь «Метеоаэростат» со свойствами: высота (м), скорость ветра (м/с)
Создать у вещи «Пульт управления» те же свойства
Создать подписку у вещи «Пульт управления», срабатывающую на событие DataChange свойства «высота» вещи «Метеоаэростат» и передающую значение свойства высота с аэростата на пульт управления

## Slide 15: Организация обмена данными между вещами
Создать вещь с шаблоном Timer_Simple, задать интервал обновления 3 секунды
Создать подписку у вещи «Пульт управления», срабатывающую на событие Timer вещи с шаблоном Timer_Simple и передающую значение свойства «скорость ветра» с аэростата на пульт управления
На ранее созданном мэшапе выводить значения двух свойств с вещи «Пульт управления»

## Slide 16: Таблицы
Таблицы (infotable) являются основным средством хранения структурированных данных в одном свойстве.
Табличные свойства, как и другие, возможно выводить на мэшапы.
Каждая таблица должна иметь форму данных (Data Shape).
Форма данных содержит перечень полей с указанием их имён и типов.

## Slide 17: Работа с таблицами
Обращение к полю таблицы: таблица.rows[номер].поле
Количество строк в таблице: таблица.rows.length
Добавление новой строки: таблица.AddRow(данные в формате JSON)
Пример: me.table.AddRow({"col1": col1, "col2": col2});
Удаление строки (нижележащие строки сдвигаются автоматически): таблица.RemoveRow(номер)
Нумерация строк ведётся с нуля.

## Slide 18: Организация таблиц
У вещи «Пульт управления» создать таблицу «изменения температур» с полями «дата и время» и «температура».
Создать подписку на событие DataChange свойства «температура» этой же вещи, в которой организовать добавление строки в таблицу с текущим временем и новой температурой. При этом в таблице не должно быть более 10 записей – при добавлении 11-й записи удалять самую старую запись.
Вывести на мэшап созданную таблицу, используя виджет Grid